創作品說明書

＜2022年彰基體系發明競賽＞

| 創作品名稱 | 96孔盤操作引導裝置 |
| --- | --- |
| 請詳述創作品下列特性 |
| 發現問題：我是實驗室的研究人員，工作上常操作96孔盤，將試劑或檢體透過 微量分注吸管或8爪微量分注吸管加到96孔盤中，96孔盤的每個孔 的外觀都一樣，因為怕加錯所以操作的速度很慢。 預期目標：能夠協助實驗室的操作者將試劑或檢體加到96孔盤中的正確位置。 |
| 新穎性: (1)96孔盤下方有96個led燈，可以依工作流程亮燈，左方有鍵盤可控制 要亮燈的位置。 (2) Tip感測器 一種偵測器，當操作完成後，必需將塑膠Tip丟掉，換新的Tip。 Tip打掉時，Tip感測器可偵測有Tip通過，同時發出聲音。 （若不敷使用，請另頁書寫） |
| 進步性: led燈自動換位 96孔盤下方有96個led燈，受微電腦控制，當我們加試劑或檢體後，將 Tip丟棄到Tip感測器，Tip感測器偵測到有Tip通過時，將訊號傳到微 電腦，下方的led燈就會換到下個位置亮燈，操作者只要依照 led燈的位 置加入試劑或檢體時就不用擔心加錯位置。 (2) 操作方便 我們使用96孔盤時，有時只有用一半，比如用了3排，本裝置可以依指 定位置亮燈。用小鍵盤指定起始位置是第4排，就從第4排開始運作。 如果上次使用到第3排第5格，用小鍵盤指定起始位置是第3排第6格 就從這里開始運作。 3) 醫療產業利用性: (1) 減輕操作者的心理負擔，只要依燈號指示加入試劑或檢體，省時便利。 (2) 錯誤檢驗結果會讓病人擔心受怕，也會接受不必要的醫療處置。 (3) 防止檢驗出錯，可以避免不必要的醫療糾紛。 （若不敷使用，請另頁書寫） |

# Text boxes

微量分注吸管可以單獨亮燈          8爪微量分注吸管可以亮一排燈