醫學實驗室處理嚴重特殊傳染性肺炎檢體之實驗室生物安全現場訪視表

2020/01/22訂定

- 受訪單位：

- 受訪檢驗部門：

- 訪視結果：

| 訪視主題 | 訪視重點 | 詢問提示 | 完成整備 | 現場觀察 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 1.實驗室生物安全政策 | 對於來自大陸武漢而有不明原因肺炎病人檢體檢驗，已進行實驗室生物風險管理評估，對於涉及相關臨床檢驗工作，已研訂相關生物安全管理政策，落實人員生物安全防護，避免發生實驗室感染意外。 | 確認受訪檢驗部門已針對相關檢體執行之檢驗項目、標準作業程序、人員安全防護知能及使用個人防護裝備（PPE）等，完成實驗室生物風險管理評估。 查證相關資料文件及紀錄，包括已訂定之生物安全管理政策。 |  |  |  |
| 2.實驗室工作人員資格及安全防護 | 指派訓練有素且經驗豐富之檢驗人員負責相關檢驗工作。 | 確認受訪檢驗部門相關檢驗人員之資歷及經驗，具有能力執行檢驗工作，並熟悉實驗室生物安全規範。 查證相關檢驗人員近3年參加實驗室生物安全相關教育訓練之紀錄，符合法規要求時數。 |  |  |  |
|  | 確認實驗室工作人員能正確及熟練穿脫及使用個人防護裝備。 | 查證檢驗人員穿脫及使用個人防護裝備，符合檢驗部門訂定之程序。 必要時，請檢驗人員示範穿脫及使用個人防護裝備。 |  |  |  |
| 3.常規檢驗（包括血液學和臨床生化學等） | 符合BSL-2實驗室安全規範進行相關檢驗工作。 | 抽問受訪檢驗部門檢驗人員對於常規檢驗之安全防護措施及注意事項。 查證檢驗人員已穿戴適當的個人防護裝備，包括拋棄式手套、口罩、實驗衣/罩袍及眼部防護具（例如護目鏡）。 查證離心時是否使用適當的物理阻隔裝置或措施，並於適當設備或措施裝（卸）載轉子及安全桶。 |  |  |  |
| 4.分裝、稀釋檢體或進行細菌或真菌接種培養基等操作 | 符合BSL-2實驗室安全規範且於第Ⅱ級BSC內進行相關操作。 | 是否符合前項常規檢驗之要求? 抽問檢驗人員，是否於BSC進行檢體分裝或稀釋？如否，於何處進行以及如何保護工作人員？ 詢問微生物室檢驗人員對於微生物接種操作之安全防護措施及注意事項。 |  |  |  |
| 5.實驗室清潔、消毒及滅菌 | 檢體處理後，應對工作台表面及使用設備進行消毒，以5％漂白水溶液適當處理生物危害性溢出物。 所有感染性廢棄物丟棄前，應以高溫高壓滅菌、焚燒或化學消毒進行除汙。受汙染物質包含液體和固體廢棄物。 | 確認檢驗部門使用適當之消毒劑，並以5％漂白水溶液適當處理生物危害性溢出物。 確認檢驗部門對於感染性廢棄物滅菌程序、清運包裝及動線之適當性。 |  |  |  |
| 6.檢體包裝運送 | 檢體視為B類感染性物質，應遵循P650包裝指示運送。實驗室具備符合規定之包裝器材可供使用。 檢體外送之託運人員已符合託運B類感染性物質應具備之資格。 已規劃自行或委託貨運業者，以適當之交通工具進行道路運送。 | 確認檢驗室備有符合B類感染性物質包裝規定之器材。 確認負責託運人員符合資格。（可參考「醫學實驗室處理嚴重特殊傳染性肺炎檢體之實驗室生物安全指引」） 確認檢體外送之方式。如為自行運送時，之交通工具為何？ |  |  |  |
| 7.實驗室緊急應變與意外事件之處置 | 實驗室工作人員熟悉實驗室緊急應變計畫、溢出物處理程序及意外事件通報流程。 | 確認檢驗部門訂有緊急應變計畫、溢出物處理程序及意外事件通報流程。 查證檢驗部門近3年進行實驗室應變演練之資料或紀錄。 |  |  |  |
| 受訪單位 代 表 |  | 訪視日期 | 年 月 日 |
| 訪視單位 |  | 訪視人員 |  |